## Slide 1: Операционные системы
Введение (часть 2)
Основы компьютерной архитектуры
3.1. Компьютер фон Неймана
3.2. Аппарат прерываний
3.3. Внешние устройства
3.4. Аппаратная поддержка ОС и систем программирования

## Slide 2: Компьютер фон Неймана
Джон фон Нейман (John Von Neumann)
EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer —Электронный Компьютер Дискретных Переменных)
«Предварительный доклад о компьютере EDVAC» (A First Draft Report on the EDVAC)
Джон Мочли (John Mauchly) и Джон Преспер Эккерт (John Presper Eckert)
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
Историческая справка

## Slide 3: Компьютер фон Неймана
Структура, основные компоненты компьютера фон Неймана
Принципы построения компьютера фон Неймана
1. Принцип двоичного кодирования
2. Принцип программного управления
3. Принцип хранимой программы
ОЗУ
ЦП
АЛУ
УУ
Внешние устройства

## Slide 4: Оперативное запоминающее устройство
ОЗУ предназначено для хранения программы, выполняющейся в компьютере.
Адрес ячейки | 
0 | 
1 | 
… | 
N–1 | 
Тег — поле служебной информации.
Машинное слово — поле программно изменяемой информации.
ячейка памяти | 
Тег | Машинное слово

## Slide 5: Оперативное запоминающее устройство
Использование содержимого поля служебной информации
1. Контроль за целостностью данных
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
При записи слова в память контрольная сумма бит = 9 (1001b)  тег = 1.
Ошибки нет
При чтении машинного слова 16 бит вычисляется сумма бит = 9 (1001b) и сверяется со значением тега.
тег
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Ошибка
При чтении машинного слова 16 бит вычисляется сумма бит = 8 (1000b), а тег = 1
Пример контроля за целостностью данных по четности

Сбой в работе ОЗУ
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Ошибка не видна
При чтении машинного слова 16 бит вычисляется сумма бит = 7 (111b), и тег = 1

Ошибка будет не выявлена

## Slide 6: Оперативное запоминающее устройство
Использование содержимого поля служебной информации
2. Контроль доступа к командам/данными
3. Контроль доступа к машинным типам данных

## Slide 7: Оперативное запоминающее устройство
Время доступа (access time, taccess) — время между запросом на чтение слова из оперативной памяти и получением содержимого этого слова.
Длительность цикла памяти (cycle time, tcycle) — минимальное время между началом текущего и последующего обращения к памяти.
(tcycle>taccess)
Производительность оперативной памяти — скорость доступа процессора к данным, размещенным в ОЗУ.

## Slide 8: Оперативное запоминающее устройство
К независимых банков памяти, где К = 2L.
L-разрядов
номер банка (0...2L-1)
Расслоение памяти
Банк №0 | Банк №1 | ……. | Банк №K–1
0 | 1 |  | 
i | i+1 | ……. | i+K–1
Notes: 22 Сентября

## Slide 9: Оперативное запоминающее устройство
Расслоение памяти. Модель с общим контроллером доступа
Общий Контроллер доступа к памяти
Последовательность адресов
i, i+1, i+2, ..., i+K–1
Банк №0 | Банк №1 | …….. | Банк №K–1
i | i+1 | …….. | i+K–1
При обращении к конкретному банку:
повторное обращение к данному банку через tcycle ;
обращение к любому другому банку через taccess .
Контроллер дожидается получения текущего запроса к банку и может обращаться к другому

## Slide 10: Оперативное запоминающее устройство
Расслоение памяти. Модель с независимыми контроллерами доступа каждого банка
При обращении к конкретному банку:
повторное обращение к данному банку через tcycle ;
обращение к любому другому банку без ожидания.
Все контроллеры независимы и могут единовременно обращаться к банкам памяти.
Контроллер банка №0
. . .
Контроллер доступа к памяти
Контроллер банка №1
Контроллер банка №K–1
Банк №0 | Банк №1 | . . . | Банк №K–1
i | i+1 | . . . | i+K–1
Последовательность адресов
i, i+1, i+2, ..., i+K–1

## Slide 11: Оперативное запоминающее устройство
Расслоение памяти
Сравнение времени доступа к данным для примера памяти без расслоения и с расслоением на 4 банка. Групповое чтение 3-х ячеек памяти: A, А+1, A+2
Вопрос для самостоятельного изучения: каковы будут оценки времени обработки запросов на чтение 4 (A, А+1, A+2, А+3), 5 (A, А+1, A+2, А+3, А+4) последовательных ячеек памяти?
ОЗУ без расслоения | ОЗУ с расслоением на 4 банка с общим контроллером доступа | ОЗУ с расслоением на 4 банка с независимыми контроллерами доступа каждого банка
~ 2*tcycle + taccess | ~ 3*taccess | ~ taccess

## Slide 12: Центральный процессор
Устройство управления (control unit) — координация выполнения команд.
Арифметико-логическое устройство (arithmetic/logic unit) —выполнение команд, арифметической или логической обработки операндов.
Регистровая память (register memory) — совокупность устройств памяти процессора - регистров.
Кэш-память (cache memory) — буферизация работы процессора с оперативной памятью.
Кэш L1
УУ
АЛУ
Регистровая память

## Slide 13: Центральный процессор
Регистровая память
(регистровый файл)
Регистры общего назначения (РОН)
Специальные регистры:
счетчик команд (program counter)
указатель стека (stack pointer)
слово состояние процессора (processor status word)
.........................
Регистровая память

## Slide 14: Центральный процессор
Рабочий цикл процессора
.…
да
Условие не выполняется
Передача управления
Логическая или арифметическая операция
Выборка команды по значению СчК, формирование адреса следующей команды:
СчК = СчК+1
Анализ кода операции
Вычисление адресов операндов и их значений
АЛУ
Выполнение команды
Анализ условия перехода
Вычисление исполнитель-ного адреса операнда Аперехода,
СчК = Аперехода

## Slide 15: Центральный процессор
Кэш-память (cache memory) первого уровня (L1)
Обмен данными между кэшем и оперативной памятью осуществляется блоками фиксированного размера
Адресный тег блока — содержит служебную информацию о блоке (соответствие области ОЗУ, свободен/занят блок, …)
Нахождение данных в кэше – попадание (hit). Если искомых данных нет в кэше, то фиксируется промах (cache miss)
При возникновении промаха происходит обновление содержимого кэша — вытеснение. Стратегии вытеснения:
  случайный выбор блока
  вытеснение наименее «популярного» блока (LRU — Least-Recently Used)
5. Вытеснение кэша данных:
  сквозное кэширование (write-through caching)
  кэширование с обратной связью (write-back cache) — тег модификации (dirty bit )

## Slide 16: Аппарат прерываний
Прерывание — событие в компьютере, при возникновении которого в процессоре происходит предопределенная последовательность действий.
Внутренние — инициируются схемами контроля работы процессора
Внешние — события, возникающие в компьютере в результате взаимодействия центрального процессора с внешними устройствами
Типы прерываний

## Slide 17: Аппарат прерываний
Этап аппаратной обработки прерываний
Завершение текущей команды
Блокировка прерываний. Сохранение актуального состояния процессора
прерывание
Программный этап обработки прерывания

## Slide 18: Аппарат прерываний
Программный этап обработки прерываний
…
да
нет
нет
Идентификация типа прерывания
короткое ?
обработка
Выход из прерывания: восстановление состояния процессора в точке прерывания, возврат, снятие блокировки прерываний
«Полное» сохранение регистров
фатальное?
да
Снятие блокировки прерывания
Снятие блокировки прерывания
Завершение обработки прерывания
Завершение прерванной программы

## Slide 19: Внешние устройства

## Slide 20: Внешние устройства
Внешние запоминающие устройства (ВЗУ)
Обмен данными:
  записями фиксированного размера — блоками
  записями произвольного размера
Доступ к данным:
    операции чтения и записи (жесткий диск, CD-RW)
    только операции чтения (CD-ROM, DVD-ROM, …)
Последовательного доступа:
        Магнитная лента
Прямого доступа:
        Магнитные диски
        Магнитный барабан
        Магнито-электронные ВЗУ прямого доступа

## Slide 21: Устройство последовательного доступа
Магнитная лента
Маркер конца ленты
Маркер конца i-ой записи
Маркер начала i-ой записи
Маркер начала ленты
i-ая запись

## Slide 22: Устройство прямого доступа
Магнитные диски
штанга
сектор
Условный цилиндр
головка
Операции, необходимые для начала чтения (позиционирования)
Установка головки на требуемую дорожку
Поворот для совмещения головки с началом сектора

## Slide 23: Устройство прямого доступа
Магнитный барабан
трек
сектор
головки
Операции, необходимые для начала чтения (позиционирования)
Поворот для совмещения головки с началом сектора

## Slide 24: Модели синхронизации при обмене с внешними устройствами
обращение к внешнему устройству
Синхронная организация обмена
завершение обмена с ВУ
возможность выполнения
процесса1
приостановка выполнения процесса, ожидание завершения обмена
завершение обработки прерывания
обработка прерывания
1 Примечание: процесс выполняется до возникновения следующего прерывания
Асинхронная организация обмена
обращение к внешнему устройству
обращение к внешнему устройству

## Slide 25: Иерархия устройств хранения информации
ЦП:
РОН
КЭШ L2
ОЗУ
ВЗУ прямого доступа с внутренней кэш буферизации (оперативный доступ к данным)
ВЗУ прямого доступа без кэш буферизации
(оперативный доступ к данным)
ВЗУ долговременного хранения данных (архивы, резервные копии...)
КЭШ L1
Увеличение ёмкости
Увеличение времени доступа
Уменьшение скорости чтения/записи
Увеличение времени хранения информации

## Slide 26: Аппаратная поддержка ОС и систем программирования
Мультипрограммный режим — режим, при котором возможна организация переключения выполнения с одной программы на другую.
программа 1
t1
t2
t3
время обмена программы 1 (операции ввода/вывода)
программа 2
программа 3
программа 1
t

## Slide 27: Базовая аппаратная поддержка мультипрограммного режима
Аппарат защиты памяти
Специальный режим операционной системы (привилегированный режим или режим супервизора)
Аппарат прерываний (как минимум, прерывание по таймеру)

## Slide 28: Аппаратная поддержка программных систем и мультипрограммного режима
Проблемы:
Перемещаемость программы по ОЗУ
Фрагментация памяти
Notes: Лекция 29 сентября

## Slide 29: Перемещаемость программы по ОЗУ
Соответствие адресов, используемых в программе, области ОЗУ, в которой будет размещена данная программа
Загрузка и начало выполнения
ОЗУ
Буфер программ, ожидающих начала обработки
ОС
Программа 1
Программа 2
…
…
Программа К
…

## Slide 30: Фрагментация памяти
V1своб.
V2своб.
V3своб.
V4своб.
VKсвоб.
Буфер программ, ожидающих начала обработки
V1прог.
V2прог.
VLпрог.
Проблема фрагментации: Viпрог. > Vjсвоб. для  i,j (несмотря на то, что i
) => деградация системы
ОС Программа N1
1
Программа N2
2
Программа N3
3
Программа N4
4
…
K
Программа 1
Программа 2
…
Программа L
Несмотря на то, что имеется достаточное количество места в памяти, разместить ни одну из программ не удаётся.

## Slide 31: Виртуальная память. Базирование
Исходный текст программы
Транслятор
Объектный модуль
Библиотека объектных модулей, редактор внешних связей
Исполняемый модуль
Проблема – установление соответствия между программной адресацией и физической памятью
В исполняемом модуле используется программная (логическая или виртуальная) адресация

## Slide 32: Виртуальная память. Базирование
Аппарат виртуальной памяти — аппаратные средства компьютера, обеспечивающие преобразование (установление соответствия) программных адресов, используемых в программе с адресами физической памяти, в которой размещена (или будет размещена) программа во время выполнения.
Базирование адресов — реализация одной из моделей аппарата виртуальной памяти.

## Slide 33: Виртуальная память. Базирование
Аисп.прог.
Базирование адресов — решение проблемы перемещаемости программы по ОЗУ.
Абсолютный адрес
 Аисп.физ. = Аисп.прог.
Относительный (адрес относительно начала программы)
 Аисп.физ. = Аисп.прог. + <Rбазы>

## Slide 34: Виртуальная память. Базирование
Базирование адресов — отображение виртуального адресного пространства программы в физическую память «один в один».
Программное (виртуальное) адресное пространство
0
L -1
Физическая память

## Slide 35: Виртуальная память. Страничная организация памяти
0-я страница
1-я страница
...
...
Страницы - блоки фиксированного размера. Размер страницы — 2k
номер страницы номер в странице
Количество страниц ограничено размером поля «номер страницы»
k k-1 0
Структура адреса

## Slide 36: Виртуальная память. Страничная организация памяти
Аисп.вирт.
Таблица страниц
процессора
Аисп.физ.
Преобразование виртуального адреса в физический — замена номера виртуальной страницы на соответствующий номер физической страницы
k | k-1 0
Номер виртуальной страницы | Номер в странице
k | k-1 0
Номер физической страницы | Номер в странице
…

## Slide 37: Виртуальная память. Страничная организация памяти
Модельный пример организации страничной виртуальной памяти
нет
да
Аисп.вирт.
Номер виртуальной
страницы
Номер в странице
0
1
i
m-1
0:
1:
i:
m-1:
i >0
i-ой виртуальной странице соответствует физическая страница с номером i
Получаем физический адрес,
продолжение работы
Полученный виртуальный адрес не размещен в ОЗУ
Обращение в «чужую» память
Страница отсутствует в физической памяти или откачена
Прерывание «защита памяти»
Причина?
СТОП
Подкачка нужной страницы,
вычисление физического адреса, продолжение работы программы

## Slide 38: Регистровые окна (Register windows)
Окно N–1
Окно 0
Окно 1
Виртуальные регистры
CWP — указатель текущего окна
(current window pointer)
SWP — указатель сохраненного окна
(saved window pointer)
Окно 0
Множество
физических регистров
0
K-1
Окно 1
Окно N–1
. . .
. . .

## Slide 39: Аппаратная организация системного стека
Использование системного стека может частично решать проблему минимизации накладных расходов при смене обрабатываемой программы и/или обработке прерываний.
Регистровый буфер (специальные регистры или КЭШ L1)
Оперативная память
Вершина стека
SP (указатель стека)
Основание стека
Команды работы со стеком:
PUSH — добавить новый элемент
POP — удалить элемент из вершины стека